## Slide 1: Les graphes
Pr ZEGOUR Djamel Eddine

## Slide 2: Les graphes
Introduction
Les sommets d'un graphe peuvent par exemple représenter des objets et les arcs des relations entre objets.
Les graphes sont des modèles pour représenter des relations entre objets(Graphe orienté)
B
A
E
I
G
C
D
H
F
Si les relations sont symétriques, on parlera de graphe non orienté

## Slide 3: Les graphes
Graphes orientés
A chaque couple(u, v) est associé un arc u-->v. Nous dirons que u est adjacent à v.
Ensemble de couples (u, v), u et v appartiennent à un ensemble de sommets( ou de nœuds). u est appelé la tête et v la queue.
Un chemin est la séquence v1, v2, ...vn de sommets tels que v1v2, v2  v3, ...vn-1  vn sont des arcs.
Longueur d’un chemin : nombre d'arcs qui le composent.
Un chemin simple : tous les nœuds, sauf éventuellement le premier et le dernier, sont distincts.
Graphe étiqueté : Attribuer des valeurs aux arcs
Circuit: chemin simple tel que v1=vn

## Slide 4: Les graphes
Graphes orientés
Formellement, soit G=(V, E) un graphe. On peut partitionner V en classes d'équivalence C1, C2, ...Cr
Composante fortement connexe d'un graphe est composé de l'ensemble maximal de nœuds dans lequel il existe un chemin de tout nœud de l'ensemble vers chaque autre nœud de l'ensemble.
v  w  Il existe un chemin de v à w et un chemin de w à v.
Classe d’équivalence = Composante fortement connexe
Un graphe est dit fortement connexe s'il a une seule composante fortement connexe.

## Slide 5: Les graphes
Graphes non orientés
On parlera de Chaine au lieu de chemin, Cycle au lieu de circuit,. Graphe connexe, etc.
Ensemble de paires ou d'arêtes(u, v). Chaque arête (u, v) représente en fait les deux arcs u-->v et v-->u.
Arbre : Graphe non orienté connexe sans cycle.

## Slide 6: Les graphes
Machine abstraite
CréerNoeud(G, u) | Créer un nœud u du graphe G.
Liberernoeud(G, u) | Libérer le nœud d’adresse u du graphe G.
CreerArc(u, v, info) | Créer un arc de u vers v avec l’information info
LibererArc(u, v) | Libérer l’arc de u vers v
Info(u) | Info rattachée au nœud u
Aff_info(u, info) | Affecter la valeur info au nœud u
Arc(u, v) | Info rattachée à l’arc u – v
Aff_arc(u, v, info) | Affecter la valeur info à l’arc u - v
Adjacent(u, i) | Accès au I-ème nœud adjacent à u
Degre(u) | Nombre de nœuds adjacents à u
NoeudGraphe ( G, i ) | Accès au I-ème nœud du graphe G
NbreGraphe ( G ) | Nombre de nœuds du graphe G

## Slide 7: Les graphes
Parcours des graphes
C’est le parcours le plus utilisé sur les graphes
DFS : Depht First Search ( Recherche en profondeur d'abord )
C'est la généralisation du parcours Préordre sur les arbres

## Slide 8: Les graphes
DFS : principe
Initialement tous les nœuds sont marqués " non visités".
Choisir un nœud v de départ et le marquer " visité".
Chaque nœud adjacent à v, non visité, est à son tour visité en utilisant DFS récursivement.
Une fois tous les nœuds accessibles à partir de v ont été visités, la recherche de v ( DFS(v) ) est complète.
Si certains nœuds du graphe restent "non visités", sélectionner un comme nouveau nœud de départ et répéter le processus jusqu'à ce que tous les nœuds soient visités.

## Slide 9: Les graphes
DFS : Algorithme
Dfs(v):
Mark(v) := "visité"
Pour i:=1, Degre(v)
Si Mark(Adjacent(v, i)) = " non visité"
Dfs(Adjacent(v, i))
Fsi
Finpour

## Slide 10: Les graphes
DFS : Algorithme
Initialisation :
Pour i:=1, Nbregraphe(G)
Mark(Noeudgraphe(G, i)):=" non visité " Finpour
Appelant :
Pour v =1, Nbregraphe(G)
Si Mark(Noeudgraphe(G, i)) ="non visité"
DFS(Noeudgraphe(G, i))
Fsi
Finpour
L'algorithme construit une forêt (implicite) de recouvrement des recherches.

## Slide 11: Les graphes
DFS : Exemple
B
A
E
I
G
C
D
H
F
F
G
1
2
H
1
Choisir A
Choisir F
Choisir H
A
B
D
E
C
I
2
1
3
5
4
6

## Slide 12: Les graphes
Parcours des graphes
C’est le parcours le moins utilisé sur les graphes
BFS : Breadh First Search ( Recherche en largeur)
C'est la généralisation du parcours niveau par niveau défini sur les arbres

## Slide 13: Les graphes
BFS : principe
Initialement tous les nœuds sont marqués " non visités".
Choisir un nœud v de départ et le marquer " visité".
Chaque nœud adjacent à v, non visité, est à son tour visité en utilisant BFS
Une fois tous les nœuds accessibles à partir de v ont été visités, la recherche de v ( BFS(v) ) est complète
Si certains nœuds du graphe restent "non visités", sélectionner un comme nouveau nœud de départ et répéter le processus jusqu'à ce que tous les nœuds soient visités.

## Slide 14: Les graphes
BFS : Algorithme
BFS(v):
Mark(v) := "visité"
CreerFile(F) ; Enfiler(F, v)
Tantque Non Filevide(F) :
Défiler(F, v)
Pour i:=1, Degre(v)
Si Mark(Adjacent(v, i))="non visité"
Mark(Adjacent(v, i)):="visité"
Enfiler(F, w)
[Inserer( v-->w , Arbre )]
Fsi
Finpour
Fintantque

## Slide 15: Les graphes
BFS : Algorithme :
Initialisation :
Pour i:=1, Nbregraphe(G)
Mark(Noeudgraphe(G, i)):=" non visité " Finpour
Appelant :
Pour v =1, Nbregraphe(G)
Si Mark(Noeudgraphe(G, i)) ="non visité"
BFS(Noeudgraphe(G, i))
Fsi
Finpour
L'algorithme construit une forêt (implicite) de recouvrement des recherches.

## Slide 16: Les graphes
BFS : Exemple
B
A
E
I
G
C
D
H
F
A
B
D
E
C
I
2
1
3
4
5
6
F
G
1
2
H
1
Choisir A
Choisir F
Choisir H

## Slide 17: Les graphes
Graphes : Application 1  Détermination du plus court chemin ( Algorithme de Dijkstra)
Soit G = (V, E) un graphe où V est l'ensemble des nœuds et E l'ensemble des arcs. Chaque arc a une valeur positive. Soit S un nœud quelconque.
Le problème consiste à déterminer le coût du plus court chemin de S vers tous les autres nœuds de G ( longueur d'un chemin = somme des coûts des arcs sur ce chemin)
G peut être par exemple, une carte de vols aériens, dans laquelle les nœuds représentent les villes et chaque arc u-->v représente la ligne aérienne de u vers v.
La valeur de l'arc est donc le temps de vol de u vers v.

## Slide 18: Les graphes
Graphes : Application 1  Détermination du plus court chemin ( Algorithme de Dijkstra)
Considérations:
Soient V = { 1, 2, ..., n} et S = {1}.
C[1..n, 1..n] tableau de coûts tel que C[i, j] est le coût de l'arc ij sinon c'est l'infini.
D[2..n] : distances du nœud 1 à tous les autres nœuds.
Le tableau D contiendra après exécution, les plus courtes distances de S vers tous les autres nœuds.

## Slide 19: Les graphes
Graphes : Application 1  Détermination du plus court chemin ( Algorithme de Dijkstra)
{Initialisation des distances de S vers tous les autres nœuds}
Pour i=2, n :
  D[i] := C[1, i]
Finpour
Pseudo-algorithme:
Pour i=1, n-1
    . Choisir un nœud w dans V-S tel que D[w] est minimale.
    . Ajouter w à S
    . Pour chaque nœud v dans V-S
    D[v]=Min(D[v],D[w]+C[w,v])
    Finpour
Finpour

## Slide 20: Les graphes
Graphes : Application 1  Détermination du plus court chemin ( Algorithme de Dijkstra)
Exemple
S {1} {1,2} {1,2,4} {1,2,4,3} {1,2,4,3,5}
w - 2 4 3 5
D[2 ] 10 10 10 10 10
D[3] ∞ 60 50 50 50
D[4] 30 30 30 30 30
D[5] 100 100 90 60 60

## Slide 21: Les graphes
Graphes : Application 2  Problème du Voyageur du Commerce (PVC)
Un cycle Hamiltolnien dans un graphe non orienté est un chemin incluant tous les nœuds du graphe.
Le PVC consiste à trouver dans un graphe étiqueté non orienté un cycle Hamiltolnien de poids minimal.
En d’autres termes :
Étant donné n cités avec des distances entre chacune d'entre elles. Trouver un cycle Hamiltonien de poids minimal.

## Slide 22: Les graphes
Graphes : Application 2  PVC (Algorithme de Krustal)
Pseudo_algorithme:
1. Trier toutes les arêtes( il existe Cn2 )
2. Prendre les arêtes une à une dans l'ordre en considérant les deux conditions suivantes :
- Aucun sommet ne doit avoir un degré supérieur à 2.
- Le seul cycle formé est le cycle final, quand le nombre d'arêtes acceptées est égal au nombre de sommets du graphe.

## Slide 23: Les graphes
Graphes : Application 2  PVC (Algorithme de Krustal)
Exemple
6 villes avec les coordonnées suivantes :
a=(0, 0) b=(4, 3) c=(1, 7) d=(15, 7) e=(15, 4) f=(18, 0)
Il existe 6! = 720 permutations.
Par contre seulement 15 arêtes ( ab, ac, ad, ae, af, bc, be, bd, be, bf, ...).

## Slide 24: Les graphes
Graphes : Application 2  PVC (Algorithme de Krustal)
Scénario
Choix de l'arête (d, e) car elle a une longueur égale à 3, la plus courte.
On examine ensuite les arêtes (b, c), (a, b) et (e, f) de poids 5.(ordre quelconque). Elles sont toutes les 3 acceptables conformément aux critères 1. et 2.
La prochaine arête la plus petite est (a, c) de poids 7,08. Comme elle forme un cycle avec(a, b) et (c, d) elle est rejetée.
L'arête (d,e) est écartée dans les mêmes conditions.

## Slide 25: Les graphes
Graphes : Application 2  PVC (Algorithme de Krustal)
Scénario (suite)
L'arête (b, e) est à son tour écartée car elle porte le degré de b et e à 3.
Idem pour (b, d)
L'arête suivante(c, d) est acceptée.
On a maintenant un chemin a->b->c->d->e->f
L'arête (a, f) est acceptée et ferme l'itinéraire.

## Slide 26: Les graphes
Graphes : Représentation mémoire
1. Matrice
Si V = {v1, v2, ..., vn} est l'ensemble des sommets, le graphe est représenté par une matrice A[n, n] de booléens tels que A[i, j] est vrai s'il existe un arc de i vers j.
Si le graphe est étiqueté, A[i, j] représentera la valeur.
2. Tableaux de listes linéaires chaînées
Le graphe est représenté par un tableau Tete[1..n] où Tete[i] est un pointeur vers la liste des sommets adjacents à i.
3. Liste de listes linéaires chaînées
Le graphe est représenté par une liste de nœuds. Chaque nœud pointe vers la liste des sommets qui lui sont adjacents.

## Slide 27: Les graphes
Graphes : Représentation mémoire

## Slide 28: Les graphes
Graphes : Représentation mémoire (1)
B
A
D
E
C
v1
v2
v3
v4
v5
.
A
2
B
1
C
0
.
D
1
E
1
v1
v3
.
v4
.
v2
.
v5
.
5
Graphe
Liste de listes

## Slide 29: Les graphes
B
A
D
E
C
v1
v2
v3
v4
v5
A
2
B
1
C
0
.
D
1
E
1
v1
v3
.
v4
.
v2
.
v5
.
5
Graphe
Liste de listes
Graphes : Représentation mémoire (2)
.

## Slide 30: Les graphes
Implémentation des graphes en PASCAL ( DYNAMIQUE /Liste de listes)
{ Noeud }
Typenoeud = ^Elementnoeud;
Elementnoeud = RECORD
Valnoeud : INTEGER; { Valeur rattachée au noeud }
Degre : INTEGER; { Degré du noeud }
List : Typelistearc; { Liste des noeuds adjacents contenant les valeurs des arcs }
END;
{ Listes }
Typeliste = ^Elementliste;
Elementliste = RECORD
Element : Typenoeud;
Suivant : Typeliste
END;
Typelistearc = ^Elementlistearc;
Elementlistearc = RECORD
Valarc : INTEGER; { Valeur rattachée à l'arc }
Noeud : Pointer;
Suivant : Typelistearc
END;
{ Graphes }
Typegraphe = ^Un_graphe;
Un_graphe = RECORD
Prem : Typeliste;
Dernier : Typeliste;
Nbr : INTEGER;
END;
Représentation mémoire (1)

## Slide 31: Les graphes
Implémentation des graphes en C (DYNAMIQUE / Listes de listes)
/* Noeud */
struct Typenoeud
{
int Valnoeud ; /* Valeur rattach‚e au noeud */
int Degre ; /* Degré du noeud */
struct Typelistearc *List; /* Liste des noeuds adjacent contenant les valeurs des arcs */
}
struct Typelistearc
{
int Valarc ; /* Valeur rattachée à l'arc */
struct Typenoeud *Noeud;
struct Typelistearc *Suivant ;
}
/* Graphes */
struct Typegraphe
{
struct Typeliste *Prem;
struct Typeliste *Dernier ;
int Nbr;
}
/* Listes */
struct Typeliste
{
struct Typenoeud *Element;
struct Typeliste *Suivant;
} ;
Représentation mémoire (1)